## Slide 1: Untersuchung zur klassifikation von menschlichen Herz- und Atemfrequenzmustern in Radarsignalen Wei Chen Institut für Kommunikationstechnik (IKT) Fachgebiet Nachrichtenübertragungssysteme Leibniz Universität Hannover Hannover, 16.04.2025

## Slide 2: Themen
Einführung
Aufgaben und Zeitplan

## Slide 3: Einführung
Die radar-gestützte Systeme werden in den Bereichen SmartHome und Medizin immer weiter angewendet:
Ob Personen sich in einem Zimmer befinden
Aktivitätszustände von Personen
Überwachung der Gesundheit von Patienten
…

## Slide 4: Einführung
FMCW(Frequency-Modulated-Continuous-Wave)
Vorteile:
Bessere Abstandauflösung
Abstand und Geschwindigkeit gleichzeitig messen
Signalverarbeitung im Basisband
Abbildung 1. FMCW Chirp [1]

## Slide 5: Einführung
Das Messen von Abstand
Abbildung 2. Blockdiagramm von FMCW Radar [1]
Abbildung 3. Ergebnis nach Mixer [1]

## Slide 6: Einführung
Das Messen von Geschwindigkeit
Abbildung 4. Entwicklung von Phase [2]

## Slide 7: Einführung
FMCW fließt menschlichen Körpern nicht durch
Bewegung von Brust anstatt Herz
versteck sich in der Entwicklung von Phase
Abbildung 5. Allgemein Blockdiagramm fürs Messen [3]

## Slide 8: Einführung
Radar Sensor: Infineon BGT60TR13C
Eigenschaten:
Bandbreite: 5.5 GHz
Abstandauflösung: 3cm
Abstandsgrenzung: 15m
Der Niedrigster Leistungsverbrauch: <5mW
Abbildung 6. Infineon BGT60TR13C [4]

## Slide 9: Aufgaben und Zeitplan
Papers zur Erkennung von Herzschlag und Atemfrequenz in Radarsignalen zu recherchieren
Konzeption und Durchführung von Aufzeichnungen von Probanden unter unterschiedlichen Zuständen
Die Aufzeichnungen eindeutig zu Personen zuordnen
Dokumentationen und wissenschaftliche Arbeit zu schreiben

## Slide 10: Aufgaben und Zeitplan
Tabelle 1. Zeitplan

## Slide 11: Referenz
[1]: https://wirelesspi.com/fmcw-radar-part-1-ranging/
[2]: Eugin Hyun, Young-Seok Jin and Jong-Hun Lee; A Pedestrian Detection Scheme Using a Coherent Phase Difference Method Based on 2D Range-Doppler FMCW Radar
[3]: https://www.researchgate.net/figure/Simplified-block-diagram-of-CW-FMCW-radar-sensor-and-the-mechanism-of-noncontact-vital_fig1_305678432/
[4]: www.infineon.com/BGT60TR13C